МОДЕЛЬ СОЛНЕЧНОГО ВЕТРА С УЧЕТОМ ТУРБУЛЕНТНОСТИ ПЛАЗМЫ И МЕТОД МАКСИМАЛЬНОЙ ЭНТРОПИИ

THE CONSIDERING TURBULENCE OF PLASMA SOLAR WIND MODEL AND THE MAXIMUM ENTROPY METHOD

Миронов П. П., Бызыкчи А. Н., Журавлев В. М.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Ульяновский государственный университет»

г. Ульяновск, Российская Федерация

В докладе излагается подход к анализу случайно-возмущенной нелинейной динамической системы Паркера, описывающей изменение скорости и плотности солнечного ветра [1,2] с помощью метода максимальной энтропии [3-6]. В основе подхода лежит метод Рейнольдса для усреднения по ансамблю уравнений случайно-возмущенной системы.

The approach to analysis of random-disturbed nonlinear dynamic Parker system describing change of speed and density of solar wind [1,2] by means of the maximum entropy method [3-6] is stated. The Reynolds method for averaging of equations of random-disturbed system on ensemble underlies approach.

Как известно, система усредненных уравнений Рейнольдса для нелинейных уравнений оказывается незамкнутой вследствие наличия высших моментов случайных величин в усредненных уравнениях. В предлагаемом подходе замыкание уравнений Рейнольдса производится с помощью метода максимальной энтропии, гарантирующего, что полученные с его помощью уравнения для моментов дают распределение с максимально большим числом микросостояний (микротраекторий системы), с помощью которых реализуется каждая усредненная траектория системы. Это обеспечивает максимальную наблюдаемость таких траекторий.

Теория Паркера солнечного ветра [1,2] строится на следующих предположениях. Первое состоит в том, что солнечный ветер - это гидродинамический поток, возникающий в короне Солнца из-за большой ее температуры (термический ветер) и направленный наружу. Скорость его достаточно велика, чтобы преодолеть силу тяготения. Поэтому первым уравнением теории является уравнение Эйлера радиального течения газа в поле тяготения Солнца с учетом случайного шума  с математическим ожиданием равным нулю:

(1)

Проинтегрировав уравнение (1) и умножив на плотность, получаем закон сохранения энергии солнечного ветра:

(2)

Здесь  - также некоторое случайное возмущение. Второе уравнение - это также уравнение гидродинамики, выражающее закон сохранения массы с некоторым аналогичным случайным отклонением . Уравнение при радиальном стационарном течении газа будет иметь следующий вид:

(3)

В работе исследованы распределения скорости и плотности солнечного ветра в предположении изотермичности

(4)

и адиабатичности потока частиц ветра

(5)

Динамические параметры плазмы представляем в виде средних по ансамблю значений и флуктуаций:

(6)

Здесь  - усредненные значения скорости и плотности частиц солнечного ветра, а  - случайные флуктуации исследуемых величин.

В предположении гауссового распределения флуктуаций усредняем уравнения (2) и (3) по ансамблю по методу Рейнольдса. Отбрасывая слагаемые второго порядка малости и применяя метод максимальной энтропии [3-6] для случая (4), получаем уравнения усредненной динамики предлагаемой модели:

Здесь  - соответствующие дисперсии и ковариация флуктуаций скорости и плотности солнечного ветра,  - множители Лагранжа,  - некие постоянные. Аналогично для (5) получаем:

(8)

Решение системы уравнений (8) следующее:

Из решения (9) видно, что:

(10)

Соотношения (10) полезны для проверки соответствия предлагаемой модели, учитывающей турбулентные флуктуации плазмы, с экспериментальными данными, получаемыми аппаратами ACE и GOES.

В предлагаемой работе вычислены и проанализированы решения для скорости и плотности солнечного ветра, а также дисперсий и коэффициента ковариации исследуемых величин для случаев (4) и (5).

Литература

- Акасофу С.И., Чапмен С. Солнечно-земная физика. М.: Мир, Т.1,2, 1974.

- И.С. Веселовский. Солнечный ветер и гелиосферное магнитное поле. В Сб. Модель космоса. Т.1. Под ред. Ю.И. Логачева. Изд. М.: КДУ, 2007с.

- Журавлев В.М., Миронов П.П. Динамика случайно-возмущенной системы Вольтерра-Лотки и метод максимальной энтропии // Нелинейный мир. 2011.  Т. 9. No. 4. С. 201-212.

- Журавлев В.М., Шляпин В.А. Принцип вторичного максимума энтропии и уравнения Рейнольдса в стохастической динамике одномерных нелинейных систем // Нелинейный мир. 2008.  Т. 6. No. 7. С. 352-363.

- Журавлев В.М. Турбулентность течений несжимаемой жидкости вблизи локального равновесия и принцип вторичного максимума энтропии // ЖТФ. 2009. No 1. С. 16-27.

- Журавлев В.М., Шляпин В.А. Метод сопряженных функций в стохастической динамике одномерных нелинейных систем и принцип вторичного максимума энтропии // Прикладная математика и механика. Ульяновск: УлГТУ. 2009. С. 72-88.

# Text boxes

(7)

(9)